Uponor Ltd.

2000 Argentia Road

Plaza 1, Suite 200

Mississauga, ON L5N 1W1

888.994.7726

www.uponorpro.com

## Section 22 11 16

### TUYAUTERIE POUR DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

1.0	 Général

  - SOMMAIRE

.1	Cette section couvre : Tuyauterie et raccords en polyéthylène réticulé (PEX) pour un système de distribution d’eau potable.

.1	Fournir la main-d’œuvre, les matériaux, le transport, l’équipement et les services pour l’installation d’un système de chauffage et de refroidissement rayonnant hydronique, tel que décrit sur le dessin contractuel et spécifié dans le présent document.

.2	Sections connexes

.1	Consulter les autres parties des documents du sous-contrat pour le travail ou d’autres conditions liées au travail décrit dans cette section.

.2	Effectuer le travail décrit ci-après, tel qu’exigé pour le soutien et la prise en compte de travaux connexes.

  - RÉFÉRENCES

.1	Général : Les normes présentées pour référence, y compris les révisions effectuées par l’organisme normatif, forment une partie de cette section, dans la mesure indiquée. Les normes sont identifiées selon l’organisme normatif, l’abréviation de cet organisme, la désignation, le titre ou toute autre identification établie par l’organisme normatif. Par la suite, les normes identifiées ci-après seront identifiées par l’abréviation de l’organisme et la désignation de la norme.

.2	American Society for Testing and Materials (ASTM) :

.1	Norme ASTM F876 : Spécification de la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX)

.2	Norme ASTM F877 : Spécification des réseaux de distribution d’eau chaude et froide en plastique de polyéthylène réticulé (PEX)

.4	Norme ASTM F1960 : Spécification des raccords dilatés à froid avec bagues de renforcement en PEX pour utilisation avec la tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX)

.4	Association canadienne de normalisation (CSA) :

.1	CAN/CSA B137.5 : Réseaux de tuyauterie en polyéthylène réticulé (PEX) dans les applications sous pression

.4	National Sanitation Foundation (NSF) :

.1	Norme NSF/ANSI 14 : Composants de tuyauterie en matières plastiques et matériaux connexes.

.2	Norme NSF/ANSI 61 : Effets sur la santé des composants de systèmes d'eau potable.

.5	Laboratoires des assureurs du Canada inc. :

.1	CAN/ULC-S101 : Tests de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction

.2	CAN/ULC-S115 : Tests de résistance au feu pour les systèmes coupe-feu

.3	Norme CAN/ULC-S102.2 : Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages

.6	Plastic Pipe Institute (PPI) :

- Rapport technique TR-4 du PPI.

.7	American Water Works Association:

.1	Norme AWWA C904 pour les tuyaux en polyéthylène réticulé conçus pour les applications de branchement des systèmes de distribution d'eau souterrains

.8 	Uponor, AQUAPEX Installation Handbook, dernière édition.

.9	Uponor, Plumbing Design Assistance Manual (PDAM), dernière édition.

  - DESCRIPTION DU SYSTÈME

.1	Exigences de performance : Fournir un système de tuyauterie PEX pour la distribution d’eau potable, fabriqué et installé en conformité avec les codes du bâtiment fédéraux, provinciaux et municipaux, ainsi que les critères de performance établis par le fabricant, et ce, sans dommages ou défauts.

  - DOCUMENTS À SOUMETTRE

.1	Général : Présenter les documents suivants, en conformité avec les conditions du contrat et la section sur les procédures de soumission (Division 1).

.2	Données techniques : Soumettre les données techniques pour les produits spécifiés.

.1	Soumettre la vérification de la pression hydrostatique nominale de qualité standard selon le Plastic Pipe Institute, en conformité avec TR-4. Les 3 caractéristiques suivantes sont obligatoires : 200 °F (93 °C) à 80 psi (551 kPa); 180 °F (82 °C) à 100 psi (689 kPa) et 73,4 °F (23 °C) à 160 psi (1102 kPa).

.2	Soumettre les documents de soumission du produit pour les tuyaux, les collecteurs, les supports, les tuyaux prégainés, les tuyaux préisolés, le système de raccordement, les vannes et les raccords.

.3	Homologations règlementaires : Soumettre les homologations UL, ULC, Warnock Hersey ou QAI, ainsi que CSA ou NSF requises pour prouver la conformité avec les codes du bâtiment fédéraux, provinciaux et municipaux. La liste des homologations doit inclure les éléments suivants :

.1	Soumettre les documents indiquant que le système de tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S101 lorsque la tuyauterie est incorporée dans ou traverse une construction de type plancher ou plafond CAN/ULC-S101. Les homologations doivent correspondre aux constructions sur le site.

.2	Soumettre les documents indiquant que le système coupe-feu de la tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S115 lorsque la tuyauterie PEX traverse un cloisonnement coupe-feu. Les homologations doivent correspondre aux constructions sur le site.

.3	Soumettre les documents indiquant que le système de tuyauterie PEX est homologué CAN/ULC-S102.2 avec un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50.

.4	Soumettre les documents indiquant que le système de tuyauterie PEX est homologué CAN/CSA-B137.5.

.4	Documents d’assurance qualité : Soumettre les éléments suivants :

.1	Une copie de la lettre du fabricant indiquant que l’installateur est reconnu par le fabricant à titre d’ « installateur autorisé », formé pour l’utilisation de son système de tuyauterie PEX pour distribution d’eau potable.

.2	Directives du fabricant : Directives d’installation du fabricant.

.3	L’installateur doit attester par écrit au propriétaire du projet que la tuyauterie PEX et les composants fournis sous cette spécification sont conformes aux exigences matérielles et mécaniques spécifiées dans le présent document.

.4	L’installateur doit fournir la lettre du fabricant attestant que tout coupe-feu en contact avec la tuyauterie PEX est chimiquement compatible avec les tuyaux PEX.

.5 	Soumettre l’homologation CSA attestant que les tuyaux, bagues et raccords PEX proviennent du même fabricant et ont été testés ensemble et certifiés en tant que système.

.5	Documents de clôture : Soumettre les éléments suivants :

.1	Garantie : Documents de garantie spécifiés dans le présent document.

.2	Rapports du fabricant : Rapports du fabricant spécifiés dans le présent document.

.3	Documents administratifs : Documents administratifs du projet pour les matériaux installés en conformité avec la section sur les documents de clôture (Division 1) (« documents administratifs »).

  - ASSURANCE QUALITÉ

.1	Qualifications :

.1	Qualifications de l’installateur : L’installateur doit avoir de l’expérience dans le type de travail concerné par cette section et être spécialisé dans l’installation de projets semblables aux exigences de ce projet.

.2	Qualifications de l’installateur : L’installateur doit être reconnu par le fabricant comme « installateur autorisé ».

.3	Qualifications de l’installation : L’installation doit être effectuée par des professionnels qualifiés détenant un permis pour pratiquer leur métier ou travailler sous la supervision d’un professionnel certifié.

.2	Exigences règlementaires : Les tuyaux PEX et les composants doivent être installés en conformité avec les codes, normes et exigences fédérales, provinciales et municipales. En particulier :

.1	CAN/ULC S102.2:

.1	Tel qu’indiqué à l’annexe Section A1.23 de la norme CAN/ULC S102, « raccords et vannes en plastique », les raccords doivent être testés et homologués en étant installés sur un tuyau en plastique par une méthode représentative de l’installation sur le terrain.

.2	Les tuyaux, raccords et bagues PEX de ½” avec aucune restriction quant à l’espacement des tuyaux doivent être homologués pour un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50.

.3	Les tuyaux, raccords et bagues PEX de ¾ ” à 1” avec une restriction de 18” quant à l’espacement des tuyaux doivent être homologués pour un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50.

.4	Les tuyaux, raccords et bagues PEX jusqu’à 2” doivent être homologués pour un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un pouvoir fumigène maximal de 50 lorsque recouverts d’un isolant Armaflex.

.5	Les tuyaux, raccords et bagues PEX jusqu’à 3”  doivent être homologués pour un indice de propagation des flammes maximal de 25 et un indice de pouvoir fumigène maximal de 50 lorsque recouverts d’un isolant de fibre de verre homologué.

.2 	CAN/ULC S115 :

.1	En conformité avec la norme CAN/ULC-S115, tout tuyau PEX traversant un cloisonnement coupe-feu doit être adéquatement scellé.

.3	CAN/ULC S101 :

.1	Tout tuyau PEX installé dans un cloisonnement coupe-feu doit être homologué CAN/ULC-S101.

.2	Tout boîtier d’alimentation pour générateur de glace ou appareils de lessive installé dans un cloisonnement coupe-feu doit être homologué CAN/ULC-S101.

.3	Rencontres avant l’installation : Organiser des rencontres préparatoires pour vérifier les exigences du projet, les conditions du substrat, les couvre-planchers, les directives d’installation du fabricant et les exigences de garantie du fabricant. Consulter la section sur la gestion et la coordination de projet (Division 1) (« rencontres préparatoires »).

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1	Général : Se conformer aux sections sur les exigences relatives aux produits (Division 1).

.2	Commandes : Respecter les directives du fabricant pour passer des commandes et tenir compte des délais indiqués afin d’éviter les retards de construction.

.3	Livraison : Livrer les matériaux au chantier dans l’emballage d’origine du fabricant, sans manutention ni dommages, avec étiquettes intactes.

.4	Entreposage et protection : Entreposer les matériaux dans un endroit protégé de l’exposition au climat et aux conditions du chantier.

.1	Entreposer les tuyaux PEX dans leur emballage d’origine ou recouverts pour les protéger de la poussière et de l’introduction d’autres matériaux.

.2	Ne pas exposer les tuyaux PEX directement au soleil pendant plus de 30 jours. S’il y a des retards de construction, l’installateur est responsable de fournir une protection UV adéquate pour les parties exposées de la tuyauterie.

  - GARANTIE

.1	Garantie du projet : Consulter les conditions du contrat pour les conditions de la garantie.

.2	Garantie du fabricant des tuyaux PEX : La garantie doit respecter les conditions suivantes :

.1	Les tuyaux et raccords PEX sont garantis sans prorata pendant vingt-cinq (25) ans contre les défauts dus au matériel ou à la main d’œuvre et;

.2	Les vannes et barrières du fabricant sont garanties sans prorata pendant un (1) an contre les défauts dus au matériel ou à la main d’œuvre et;

.3	L’assemblement des tuyaux et raccords du fabricant sont garantis sans prorata pendant vingt-cinq (25) ans contre la perte de l’étanchéité et;

.4	La garantie couvre la réparation ou le remplacement de tout tuyau ou raccord dont la défectuosité est démontrée et paiera les dommages causés par ledit défaut, et;

.5	La garantie est transférable aux propriétaires subséquents, et;

.6	Garantie réelle : Garantie du fabricant au moment de l’installation, et;

.7	Période de garantie : La garantie débute à la date d’achèvement substantiel du projet.

2.0	Produits

  - SYSTÈME PEX DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

.1	Tous les tuyaux, raccords et ensembles de raccords PEX doivent provenir du même fabricant.

.2	Tous les tuyaux, bagues et raccords PEX provenant du même fabricant ont été testés ensemble et certifiés en tant que système.

.3	Fabricant : Uponor Ltd.

.4	Système breveté : Système de plomberie professionnelle AQUAPEX d’Uponor.

  - SUBSTITUTIONS DE PRODUIT

.1	Substitutions : Aucune substitution n’est permise.

  - MATÉRIAUX

.1	Matériaux de tuyauterie : Les tuyaux doivent être en polyéthylène réticulé (PEX), fabriqués selon la méthode PEX-a ou du peroxyde.

.1	Type de tuyaux : Tuyaux AQUAPEX d’Uponor.

.2	Les tuyaux PEX doivent être testés et approuvés ASTM F876 pour températures et pressions extrêmes pendant 725 heures à 210 °F (99 °C) et 150 psi (1035 kPa).

.3	Les tuyaux PEX doivent être fabriqués selon les normes ASTM F876, ASTM F877 et CAN/CSA-B137.5. L’homologation doit être vérifiée par une agence indépendante.

.4	Les tuyaux PEX doivent être homologués NSF/ANSI 14 et 61.

.5	La pression hydrostatique nominale des tuyaux PEX doit être de 200 °F (82 °C) à 80 psi (551 kPa), 180 °F (82 °C) à 100 psi (689 kPA) et 73,4 °F (23 °C) à 160 psi (1102 kPa). Les homologations de température et de pression sont vérifiées par le Plastic Pipe Institute (PPI), une division de la Society of the Plastic Industry (SPI).

.6	Le rayon de cintrage pour le cintrage à froid des tuyaux PEX doit être supérieur à 6 fois le diamètre externe. Les cintrages avec un rayon inférieur au rayon spécifié exigent l’utilisation d’un support de cintrage, fourni par le fabricant.

.7	Le format des tuyaux PEX doit être de :

.1	½” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.2	¾” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.3	1” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.4	1 ¼” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.5	1 ½” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.6	2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.8	2 1/2” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877 ou,

.9	3” diamètre intérieur nominal, en conformité avec ASTM F876 et ASTM F877.

.2	Tuyaux prégainés : Tout tuyau PEX recouvert de béton doit être recouvert d’une gaine ondulée en polyéthylène. [Cette clause peut être éliminée si les codes locaux le permettent]

.1	Les tuyaux prégainés doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Tuyaux préisolés : Tous les tuyaux PEX de ½” à 1” devant être isolés doivent être préisolés avec une mousse isolante PEX de ½”. Cette exigence d’isolation ne s’applique pas aux tuyaux qui doivent être isolés selon les exigences ASHRAE 90.1.

.1	Les tuyaux préisolés doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.4	Matériaux de collecteur : Les collecteurs doivent être fabriqués à partir de plastique technique (EP). Les raccords de collecteurs doivent être effectués en conformité avec la norme ASTM F1960.

.1	Les collecteurs doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.2	Les collecteurs PEX-a dilatés à froid doivent être composés d’un joint et d’une bague PEX-a dilatée à froid.

.3	Type de collecteur : Collecteur en plastique technique (EP) d’Uponor.

.5	Matériaux de té à orifices multiples : Le té à orifices multiples doit être fabriqué à partir de plastique technique (EP). Les raccords du té à orifices multiples doivent être conformes aux exigences de la norme ASTM F1960.

.1	Les tés à orifices multiples doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.2	Les collecteurs PEX-a dilatés à froid doivent être composés d’un joint et d’une bague PEX-a dilatée à froid.

.3	Type de té à orifices multiples : Té à orifices multiples en plastique technique (EP) d’Uponor.

.6	Matériaux de raccord : Les raccords doivent être fabriqués à partir de plastique technique (EP). Les raccords en laiton sans plomb sont permis uniquement pour les raccords de transition. Les raccordements doivent être faits en conformité avec ASTM F1960.

.1	Les raccords doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.2	Les raccords PEX-a dilatés à froid doivent être composés d’un joint et d’une bague PEX-a dilatée à froid.

.3	Type de raccord en plastique : Raccords en plastique technique (EP) d’Uponor.

.4	Type de raccord en laiton : Raccords en laiton sans plomb d’Uponor.

.7	Matériaux d’isolation : [Spécifier les matériaux d’isolation pour les raccords de plus de 1” et tous les formats de tuyaux lorsque installés dans un bâtiment qui doit répondre aux exigences des normes ASHRAE 90.1]

  - ACCESSOIRES

.1	Boîtiers d’alimentation : Les boîtiers d’alimentation pour générateurs de glace et appareils de lessive doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.2	Vannes d’arrêt pour appareils sanitaires : Les vannes d’arrêt pour appareils sanitaires doivent être fournies par le fabricant des tuyaux PEX.

.3	Supports muraux : Les supports conçus pour permettre aux tuyaux de traverser un mur doivent être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.1	Type de support : Système « hors-du-mur » ProPEX d’Uponor

.4	Supports horizontaux : Tous les supports horizontaux pour les tuyaux de formats supérieurs à 1” doivent être fabriqués à partir d’acier galvanisé et être fournis par le fabricant des tuyaux PEX.

.1	Type de support : Supports pour tuyaux PEX-a d’Uponor

.5	Brides pour colonnes montantes : Type “riser clamp” standard

  - MATÉRIAUX CONNEXES

.1	Matériaux connexes : Consulter les autres sections indiquées dans le paragraphe « Sections connexes » du présent document pour les matériaux connexes.

3.0 Exécution

  - DIRECTIVES DU FABRICANT

.1	Conformité : Se conformer aux données techniques du fabricant, y compris les bulletins techniques du produit, les directives d’installation et les directives de déballage du produit pour l’installation.

  - INSPECTION

.1	Inspection des conditions du site : Vérifier les conditions installées lors de sections précédentes pour assurer que leur état est acceptable pour l’installation du système de tuyauterie PEX, conformément aux directives du fabricant.

  - INSTALLATION

.1	Système de distribution d’eau potable PEX :

.1	Installer la tuyauterie PEX selon les recommandations du fabricant de la tuyauterie et tel qu’indiqué sur les manuels, bulletins techniques et dessins contractuels.

.2	Les tuyaux PEX ne doivent pas être exposés directement au soleil pendant plus de 30 jours.

.3	Les tuyaux PEX doivent être recouverts d’un isolant si exposés à une source directe de rayons UV, comme des ampoules fluorescentes ou tout autre appareil générateur d’UV.

.4	S’assurer qu’aucune colle, aucun solvant ou autres produits chimiques n’entrent pas en contact avec les tuyaux sans l’autorisation du fabricant.

.5	Les tuyaux PEX traversant des dalles de béton structurelles doivent être prégainés avec du polyéthylène ondulé.

.6	Les tuyaux PEX traversant des montants métalliques doivent utiliser des passe-câbles ou des gaines au point d’insertion.

.7	Protéger les tuyaux PEX avec des gaines là où il pourrait y avoir frottement.

.8	Utiliser des protections contre les chocs là où les tuyaux PEX pourraient entrer en contact avec des clous ou des vis.

.9	Des supports de cintrage fournis par le fabricant doivent être utilisés là où un cintrage est moins de 6 fois le diamètre externe du tuyau.

.10	Les circuits horizontaux de tuyauterie de 1” ou plus doivent être supportés par des supports en PEX-a galvanisés.

.11	Les raccordements de la tuyauterie PEX doivent être effectués en conformité avec la norme ASTM F1960.

.12	Les tés à orifices multiples doivent être intégrés au système lorsque possible, afin de minimiser les pertes de pression dans le système de distribution.

.13	Un support mi-étage doit être installé avec toutes les colonnes montantes PEX.

.14	Une bride pour colonne montante être installée au sommet de tous les étages et à un certain intervalle au plafond selon les instructions du manufacturier de PEX.

.15	Les supports muraux du fabricant doivent être utilisés partout où la membrane murale est traversée.

.16	[Spécifier les exigences de l’installation en matière d’isolation]

.17	Pressuriser le système de distribution d’eau potable PEX avec de l’air ou de l’eau, en conformité avec les codes applicables ou, dans l’absence de codes applicables, à une pression de 25 psi (173 kPa) au-dessus de la pression normale en fonction du système, pourvu que les limites de pression et de température du système ne sont pas dépassées.

.18	Se conformer aux directives de sécurité lors du test de pression, y compris l’utilisation d’air comprimé, le cas échéant. Ne pas utiliser l’eau pour pressuriser le système si la température d’air ambiant risque de baisser sous 32 °F (0 °C).

.2	Installation de produits connexes : Consulter les autres sections mentionnées dans le paragraphe « Sections connexes » pour l’installation de produits connexes.

  - EXIGENCES DE CHANTIER

.1	Tests sur le chantier (test pendant et après l’installation) : [Spécifier les exigences applicables en matière de tests à effectuer durant et après l’installation du produit].

.2	Services de terrain du fabricant : Selon entente et disponibilité fournir les services de terrain du fabricant, consistant des recommandations d’utilisation du produit et de visites régulières du chantier pour l’inspection de l’installation du produit en conformité avec les directives du fabricant.

.1	Visites du chantier : [Spécifier le nombre et la durée des visites régulières]

  - NETTOYAGE

.1	Nettoyage : Retirer les protections temporaires des zones de travail adjacentes. Réparer et remplacer les produits endommagés. Nettoyer les produits installés en conformité avec les directives du fabricant retrouvées dans le Plumbing Design Assistance Manual (PDAM) avant l’accord du propriétaire. Retirer les débris du chantier et en disposer selon la loi.

  - PROTECTION

.1	Protection : Protéger les surfaces des produits et des finitions contre les dommages durant la construction.

### FIN DE LA SECTION