Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Magna reguliuojami pramoniniai kolektoriai

Magna plastikiniai DN40 reguliuojami moduliniai kolektoriai gaminami iš stiklo pluoštu armuoto poliamido,

skirti pramoninių pastatų šildymo bei vėsinimo paviršiais sistemoms. Magna kolektoriai yra surenkami iš vienos

šakos komplekto pagal norimą situaciją be jokių sandarintojų ir įrankių ir komplektuojami su Magna baziniu komplektu, kurio sudėtyje yra pajungimo 1 1/2“ laisva veržle angaliai ir aklės, nuorinimo ir užpildymo ventiliai, termometrai (2 vnt.), monometras bei laikikliai. Magna paduodamame kolektoriuje sumontuoti balansiniai

ventiliai  (padalos 0,5-11), galimi rotametrai iki 20 litrai/minutę, o grįžtamame kolektoriuje sumontuoti valdymo vožtuvai M30 išoriniu sriegiu skirti atitinkamai pavaroms vidiniu sriegiu M30.

Magna kolektorių techniniai duomenys:

- maksimalus srautas per kolektorių 8 m3/h, jungtis laisva veržle 1 1/2“;

- maksimalus slėgis darbinis 6 bar. (bandomasis 10 bar.), temperatūra 70 ºC;

- atšakos rotametras iki 20 litrų/minutę (komplektuojamas papildomai pagal poreikį);

- atšakos valdymo vožtuvas su M30x1,5mm vidiniu sriegiu, jo kvs yra 2,35 m3/h;

- atstumas tarp šakų 100 mm, atstumas tarp kolektorių yra > 200 mm;

- atšakos su užveržiamomis jungtimis vamzdžiui 25x2,3 (yra variantas ir su ¾“ euroconus profiliu).

/Užveržiamos euro jungtys skirtos plastikinių vamzdžių jungimui prie kolektorių turi atitikti EN ISO 228-1.

Rekomenduojama jungti iki 20 šakų, tada kolektoriaus plotis (L) priklausomai nuo šakų skaičiaus yra:

Magna baziniame komplekte esančių laikiklių užtenka iki 5 šakų kolektoriams, papildomi laikikliai

komplektuojami papildomai, rekomenduojama:

- 6-9 šakų kolektoriams + 1 laikiklių komplektas;

- 10-14 šakų kolektoriams + 2 komplektai laikiklių;

- 15-19 šakų kolektoriams + 3 komplektai laikiklių;

- 20 šakų kolektoriui + 4 komplektai laikiklių.